Ставропольский край

Советский городской округ

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников

2018/19 учебного года

ТЕХНОЛОГИЯ (ДЕВОЧКИ)

10-11 КЛАСС

Практическая работа

«Моделирование блузки с рукавом типа «фонарик» на основе базовой

конструкции платья ».

Прежде чем приступить к выполнению работы, ознакомитесь с ее содержанием (прочтите задание до конца).

Задание. Выполнить конструктивное моделирование базовой конструкции     платья (рис.1 а) прямого силуэта с втачным рукавом с целью получения деталей переда и рукава блузки изображенной на (рис.1б).

Описание модели. Блузка из шелковой ткани прямого силуэта с втачным коротким     рукавом типа «фонарик» со сборкой по окату. Низ рукава собран на резинку. Перед с круглой кокеткой, в шов притачивания которой вставлена оборка из кружева. Вырез горловины овальной формы слегка расширен и углублен.

Указание .Выполняйте моделирование на шаблонах в масштабе 1:4 поэтапно – сначала моделируйте одну деталь, оформляйте работу, затем преступайте к другой детали.

| Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- |
| Первый этап-моделирование переда блузки. 1. Сравните внешний вид платья и блузки (рис.1). 2. Найдите отличие. 3. Прочтите еще раз описание модели блузки и убедитесь, что ничего не упустили. 4. Отметьте на рисунке 2 кружочками линии с модельными особенностями блузки. 5. Вырежьте шаблон с листа приложения к заданию (стр.5). 6. Обведите на лист бумаги с левой стороны по шаблону контур переда платья . 7. Нанесите на него линии фасона блузки (согласно п.4). 8. Напишите на этом контуре детали кратко, используя стрелки, значки, слова и т.д., ваши действия по моделированию. 9. Выполните на вырезанном шаблоне переда моделирование (рис.3). 10. Наклейте полученные детали переда с правой стороны листа. 11. Оформите лекала (выкройки)деталей блузки. Второй этап – моделирования рукава. Моделирование рукава блузки выполнять и оформлять как моделирование переда. | Рисунок 1.Моделирование блузки: а - базовая конструкция блузки б - новая модель |

Рисунок 2. Основа переда и основа втачного рукава.

Оформление работы.

| 1.Обведите контур детали переда (рукава) блузки. | 1.Наклейте детали переда (рукава) блузки. |
| --- | --- |
| 2. Нанесите линии фасона переда (рукава) блузки и ваши действия по моделированию (см.п.8). | 2.Оформите лекала (выкройки) переда (рукава) блузки. |

Рисунок 3. Образец работы по моделированию: а – моделирование переда;

б – моделирование рукава.

Карта пооперационного контроля к практической работе

« Разработка выкройки блузки на основе базовой конструкции платья»

| № | Критерии оценки | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места | 2 |
| 2 | Отмечены модельные особенности на рисунке 2 кружочками: - кокетка; - горловина; - линия низа блузки; - окат рукава; - длина рукава | 1 1 1 1 1 |
| 3 | Моделирование выполнено правильно: - вытачка переведена в линию кокетки, проходящую от середины проймы через высшую точку груди к середине переда; - линия низа переда немного ниже линии бедер; - горловина расширена и углублена; - рукав укорочен; - выполнено параллельное расширение рукава | 5 2 3 2 5 |
| 4 | На лекала нанесены: - названия деталей; - количество деталей кроя; - направление нити основы; - середины деталей; - место сборки на рукаве; - монтажные знаки для соединения кокетки и переда; - припуски на обработку | 2 2 2 2 2 2 2 |
| 5 | Аккуратность оформления работы | 2 |
|  | Итого: | 40 |

Приложение к заданию.